Direction du Cycle de l'Eau	Arrêté DD 407 n°20xx-DCE-XX
Arrêté autorisant le déversement des eaux usées autres que domestiques de la piscine XXXXXX située XXXXXX à XXXXXX dans le réseau public d’assainissement de Nantes Métropole.
Arrêté

Le vice-président délégué pour la politique de l’eau et de l'assainissement,

Vu le code général des collectivités territoriales et en particulier ses articles L. 2224-8, L. 2224-11, L. 3642-2, R. 2224-19-1, R. 2224-19-2, R. 2224-19-4, R. 2224-19-6, R. 2224-19-8, R. 2224-19-9 et R. 2224-19-10,

Vu le code de la santé publique et en particulier ses articles L. 1331-10, L. 1331-11, L. 1331-15, L. 1337‑2 et R1331-2,

Vu le code de l'environnement et en particulier ses articles R. 211-11-1, R. 211-11-2, R. 211-3,

Vu l’arrêté ministériel du 31 juillet 2020 modifiant l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5,

Vu l'arrêté municipal du xxx autorisant l'exploitation de la piscine xxx,

Vu le règlement de service d'assainissement collectif de Nantes Métropole,

Vu l’arrêté 2020-539 du 21 juillet 2020 portant délégations de la Présidente aux élus,

Vu les arrêtés préfectoraux des 12 février 2008, 21 octobre 2009, 16 mai 2011 et 01 décembre 2021 portant renouvellement de l’autorisation de rejet du système d'assainissement de Petite Californie,
Ou Vu les arrêtés préfectoraux des 15 février 2005, 25 février 2011, 16 mai 2011 et 30 août 2021 portant renouvellement de l’autorisation de rejet du système d’assainissement de Tougas,
Ou Vu les arrêtés préfectoraux des 02 septembre 2008 et 23 mars 2012 portant renouvellement de l'autorisation de rejet du système d'assainissement de Basse-Goulaine,

Vu l’arrêté inter-préfectoral du 30 mars 2018 fixant les prescriptions techniques d’épandage agricole des boues issues des stations d’épuration de Tougas et de Petite Californie,
Ou Vu les récépissés préfectoraux des 30 juillet 2013 (DDT Maine-et-Loire) et 09 août 2013 (DDTM Loire-Atlantique), portant déclaration du plan d'épandage agricole des boues de la station de Basse-Goulaine,

Considérant que tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé,
ARRÊTE :

# OBJET DE L'AUTORISATION
La société XXXXX, gestionnaire de la piscine XXXXX, ci-après dénommée l’établissement, est autorisée, dans les conditions fixées par le présent arrêté, à déverser ses eaux usées autres que domestiques, issues de son activité dans le réseau d'assainissement collectif de Nantes Métropole.

# CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉTABLISSEMENT
## 2-1 Descriptif des activités
L'établissement a fourni une fiche contacts rassemblant les coordonnées des personnes référentes pour le suivi du présent arrêté (cf.annexe 1). Il s'engage à communiquer toute mise à jour nécessaire à Nantes Métropole.

L'activité de l’établissement est : centre aquatique.

Situation de l'établissement :
Les installations autorisées sont situées sur la commune et les parcelles suivantes :

Commune	Parcelles
xxx	Section XX, / parcelles n° XXXX

L'établissement est une piscine qui dispose d'une déclaration d'ouverture en date du XX (cf.annexe 2).

## 2-2 Descriptif des usages de l'eau
Les différents usages de l'eau de l'établissement sont décrits dans le tableau 3-2 de l'annexe 3. Les consommations d’eau des trois dernières années sont précisées en annexe 4.

# RACCORDEMENTS DES EAUX USÉES ET DES EAUX PLUVIALES DÉVERSÉES
## 3-1 Descriptif des raccordements

Nature de l'effluent	Point de raccordement réseau	Point de rejet milieu
Eaux usées sanitaires	Réseau d'eaux usées de Nantes Métropole / Bassin de collecte xxx	Rejet en xxx après STEU xxx
Eaux usées de lavage des filtres	Réseau d'eaux usées de Nantes Métropole / Bassin de collecte xxx	Rejet en xxx après STEU xxx
Eaux issues du trop-plein de la bâche tampon / (recirculation des eaux des bassins et ruissellement des plages)	Réseau d'eaux usées de Nantes Métropole / Bassin de collecte xxx	Rejet en xxx après STEU xxx
Eaux usées des pédiluves	Réseau d'eaux usées de Nantes Métropole / Bassin de collecte xxx	Rejet en xxx après STEU xxx
Eaux de vidange des bassins	Réseau d'eaux pluviales de Nantes Métropole / Bassin versant xxx	Rejet en xxx
Eaux pluviales	Réseau d'eaux pluviales de Nantes Métropole / Bassin versant xxx	Rejet en xxx

Le détail des points de raccordement au réseau du site est complété par le tableau 3-3 de l'annexe 3.

## 3-2 Plan de réseaux
Les conditions de cette autorisation concernent l’exploitation de l’ensemble de l'établissement dont le plan de situation et le plan de masse avec les réseaux (eaux usées – eaux de lavage des filtres – eaux de vidange des bassins - eaux pluviales), les points de rejets, les points de prélèvements ainsi que la position des dispositifs de comptage sont joints en annexe 5 du présent arrêté.

## 3-3 Contrôle de bon raccordement assainissement
Les raccordements doivent être toujours conformes ou rendus conformes à la réglementation en vigueur applicable en matière d’assainissement et aux dispositions du présent arrêté.
Les raccordements ont été déclarés conformes suite au contrôle réalisé le xx (cf.annexe 6).
OU Le calendrier de mise en conformité est fixé dans l'annexe 9.

# CARACTÉRISTIQUES DES EAUX DÉVERSÉES
## 4-1 Prescriptions générales
Sans préjudice des lois et règlements en usage, l'établissement est soumis à l'application du règlement de service d'assainissement collectif de Nantes Métropole en vigueur et notamment  les chapitres relatifs aux conditions de raccordement des piscines et aux autorisations de déversement des eaux industrielles et eaux pluviales.

## 4-2 Caractéristiques des eaux usées
Les eaux déversées au réseau public de collecte des eaux usées, incluant les eaux usées sanitaires, les eaux de lavage des filtres, les eaux issues du trop-plein de la bâche tampon et les eaux usées des pédiluves, doivent répondre aux prescriptions suivantes avant rejet dans le réseau public d’eaux usées ou unitaire.

Le fonctionnement et la fréquence de lavage des filtres sont précisés en annexe 7.

### 4-2-1 Débit des eaux usées rejetées

Les débits maximaux autorisés sont de :

- xxx m3/jour en pointe,
- xxx m3/jour en moyenne mensuelle,
- 5 L/s en débit instantané.

### 4-2-2 Nature des eaux usées rejetées

Dans le cadre de l'activité exercée, la composition des eaux de lavage des filtres rejetées au réseau public répond aux caractéristiques définies dans le tableau ci‑après.

Les eaux usées rejetées devront être neutralisés à un pH compris entre 5,5 et 8,5 et être abaissés à une température inférieur à 30°C.

Paramètres	Concentration maximale du rejet (mg/l)	Flux (kg) sur 24h	Flux (kg/j) en moyenne mensuelle
DCO (1) : Demande chimique en oxygène	2000
DBO5 (1) : Demande biologique en oxygène à 5 jours	800
MES : Matières en suspension	600
N (2) (3) : Azote global	150
P (3) : Phosphore total	50
Chlore libre actif	0
Chlore total	0,5
Chlorures	0

(1)	mesuré sur l’effluent brut.
(2)	comprenant l’azote Kjeldahl (azote organique et ammoniacal), les nitrates et les nitrites.
(3)	pour l’azote et le phosphore, il s’agit de valeurs moyennes mensuelles, la concentration moyenne pour un prélèvement
réalisé sur 24 heures ne doit pas dépasser le double des valeurs limites fixées ci-dessus.

Par ailleurs, l’établissement devra prendre en compte les objectifs de qualité de rejets des eaux fixés dans le SDAGE Loire Bretagne en vigueur concernant notamment la réduction des substances dangereuses prioritaires, substances prioritaires et polluants spécifiques dont les listes ont été dressées à l'échelle du bassin Loire Bretagne.

## 4-3 Caractéristiques des eaux de vidanges des bassins
Les eaux de vidange doivent répondre aux prescriptions suivantes avant rejet dans le réseau public de collecte des eaux pluviales ou unitaire ou dans le milieu naturel.

Le fonctionnement des vidanges et notamment le mode de neutralisation du chlore est précisé en annexe 7.

Les eaux de vidanges devront être neutralisés à un pH compris entre 5,5 et 8,5 et être abaissés à une température inférieur à 30°C.

### 4-3-1 Débit des eaux de vidange rejetées

Les débits maximaux autorisés sont de :

- xxx m3/jour en pointe,
- xxx m3/jour en moyenne mensuelle,
- x l/s en débit instantané.

### 4-3-2 Nature des eaux de vidange rejetées

Dans le cadre de l'activité exercée, la composition des eaux de vidange rejetées au réseau public répond aux caractéristiques définies dans le tableau ci‑après.

Paramètres mesurés sur effluent brut	Concentration maximale du rejet (mg/l)	Flux (kg) sur 24h	Flux (kg/j) en moyenne mensuelle
DCO (1) : Demande chimique en oxygène	125
DBO5 (1) : Demande biologique en oxygène à 5 jours	30
MES : Matières en suspension	35
N (2) (3) : Azote global	30
P (3) : Phosphore total	10
Chlore libre actif	0
Chlore total	0

(1)	mesuré sur l’effluent brut.
(2)	comprenant l’azote Kjeldahl (azote organique et ammoniacal), les nitrates et les nitrites).
(3)	pour l’azote et le phosphore, il s’agit de valeurs moyennes mensuelles, la concentration moyenne pour un prélèvement
réalisé sur 24 heures ne doit pas dépasser le double des valeurs limites fixées ci-dessus.

Par ailleurs, l’établissement devra prendre en compte les objectifs de qualité de rejets des eaux fixés dans le SDAGE Loire Bretagne en vigueur concernant notamment la réduction des substances dangereuses prioritaires, substances prioritaires et polluants spécifiques dont les listes ont été dressées à l'échelle du bassin Loire Bretagne.

## 4-4 Caractéristiques des eaux usées d'origine assimilée domestique
Les eaux d’origine assimilée domestique (toilettes, vestiaires, douches, etc) doivent satisfaire aux prescriptions en vigueur pour ce type de rejet (règlement de service d'assainissement collectif). Elles sont collectées à l’intérieur de l’établissement puis évacuées vers le réseau public des eaux usées ou unitaire. Leur rejet se fait dans le regard immédiatement à l’amont du branchement au réseau public. Elles ne transitent pas par le pré-traitement, conformément à la réglementation.

En cas de restauration, le chapitre est à développer avec les prétraitements. Le rendement sur les graisses, SEH (Substances Extractibles à l’Hexane) sera au minimum de 92 % et leur concentration ne dépassera pas 150 mg/l (si restauration).

## 4-5 Caractéristiques des eaux pluviales
Les eaux pluviales de l’établissement sont acceptées dans le système d’assainissement de Nantes Métropole après un prétraitement de type ……………... adéquat et efficace dont la description des installations et le schéma de principe sont présentés en annexe 7 du présent arrêté. L'établissement doit justifier des dispositions prises pour respecter les limites maximales en débits, flux polluants et concentrations indiquées ci‑après. L’établissement s’engage à faire fonctionner ces installations dans de bonnes conditions et de manière fiable.

Elles sont collectées puis évacuées vers le réseau public des eaux pluviales ou unitaire. Leur rejet se fait dans le regard immédiatement à l’amont du branchement au réseau public.

4-5-1 Débit des eaux pluviales rejetées

Les débits maximaux autorisés sont de :

- xxx m3/jour en pointe,
- xxx m3/jour en moyenne mensuelle,
- x l/s en débit instantané

4-5-2 Nature des eaux pluviales rejetées

Les rejets d’eaux pluviales canalisées respectent les valeurs limites de concentration suivantes, sous réserve de la compatibilité des rejets présentant les niveaux de pollution définis ci-dessous avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l’article L. 212-1 du code de l’environnement :

Paramètres	Concentration maximale du rejet (mg/l)
DCO (1) : Demande chimique en oxygène	125
DBO5 (1) : Demande biologique en oxygène à 5 jours	30
MES : Matières en suspension	35
Hydrocarbures totaux	5
Température	30
pH	Entre 5,5 et 8,5

(1)	mesuré sur l’effluent brut.

## 4-6 Déchets générés par l'activité
Compte tenu des risques de pollution accidentelle, les déchets dangereux doivent notamment être stockés sur des dispositifs de rétention et éliminés dans des filières de traitements spécifiques, conformément à la réglementation en vigueur. En tout état de cause, l’établissement doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter l’ensemble de la réglementation applicable aux déchets.

Lors de l’enlèvement de déchets dangereux, le prestataire de collecte a l’obligation de remettre au producteur un bordereau de suivi de déchet industriel (BSDI) ou un bon d’enlèvement, qui permettra à ce dernier de s’assurer de l’élimination conforme de ses déchets. En aucun cas ces déchets ne doivent être rejetés au réseau public d’assainissement.
A ce titre, l’établissement doit tenir à disposition de Nantes Métropole tous les justificatifs d’élimination ainsi que le registre de suivi des déchets.

## 4-7 Produits utilisés par l'établissement
Compte tenu des risques de pollution accidentelle, les produits liquides dangereux doivent notamment être stockés sur des dispositifs de rétention, conformément à la réglementation en vigueur. En tout état de cause, l’établissement doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter l’ensemble de la réglementation applicable au stockage des produits utilisés.

A ce titre, l’établissement doit tenir à disposition de Nantes Métropole les fiches de données de sécurité (FDS) correspondantes (cf.annexe 8).

Les mesures prises par l'établissement pour lutter contre une pollution accidentelle du réseau d’assainissement sont décrites par celui-ci à l’annexe 8 du présent arrêté. Cette annexe précise également la liste des produits stockés ou utilisés sur le site susceptibles d’entraîner une pollution.

## 4-8 Eaux d'extinction d'incendie
Les eaux d’extinction d'incendie seront assimilées à des eaux usées non domestiques.

Les eaux confinées sur le site seront analysées et après avis officiel de Nantes Métropole :

- Elles seront rejetées au réseau eaux usées si les résultats respectent les normes fixées dans le tableau du paragraphe 4-2-2. Le volume rejeté sera déclaré à Nantes Métropole pour assujettissement à la redevance assainissement.
- Elles seront rejetées au réseau eaux pluviales si les résultats respectent les normes fixées au paragraphe 4-5-2.
- Elles seront éliminées via une filière spécialisée extérieure si les résultats ne respectent aucun des deux tableaux.

# PRÉLÈVEMENTS, AUTOSURVEILLANCE, CONTRÔLES
L'établissement procède, à ses frais, aux mesures suivantes dans le cadre d’une auto-surveillance :

Paramètre	Fréquence minimale des mesures	Norme de référence
Débit	Annuelle pour les eaux de lavage des filtres et eaux de vidange / (bilan 24h ou 8h ou prélèvement ponctuel sur le point de rejet ...)
Température
pH		NF EN ISO 10523
DCO		NF T90-101 ou ISO 15705
MES		Whatman GF/F NF EN 872 (T90-105-1)
DBO5		NF EN 1899 (T90-103)
N		NF T90-015/ EN-25663 (T90-110)
P		NF EN ISO 11885 (T90-136)
Chlore libre		NF EN ISO 7393
Chlore total		NF EN ISO 7393
Conductivité
SEH - Graisses (si restaurant)		?

L’ensemble de ces résultats est consigné par l'établissement et fait l’objet de tableaux ou courbes avec référence aux maximaux autorisés. Ces documents sont communiqués tous les ans (c'est-à-dire avant le xxx) à la direction du cycle de l’eau de Nantes Métropole à l'adresse suivante : industriel@nantesmetropole.fr

D'autres mesures pourront être demandées par Nantes Métropole dans le cadre du programme de Recherche des Substances Dangereuses (RSDE).

Le débitmètre-enregistreur-totalisateur et le préleveur placés sur le canal de rejet (cf.annexe 5) doivent être maintenus en parfait état de fonctionnement. Un étalonnage annuel du débitmètre ainsi qu'un contrôle annuel du préleveur doivent le certifier.

Des prélèvements et contrôles peuvent être faits à l’initiative de Nantes Métropole (sur le site).

Ces mesures peuvent être effectuées jusqu'à 4 fois par an, sur un échantillonnage prélevé par un laboratoire extérieur agréé et mandaté par Nantes Métropole, ce qui permet de vérifier les mesures réalisées par l’établissement dans le cadre de son auto-surveillance.

# INFORMATIONS
Toute évolution de production ou toute modification apportée par l’établissement aux installations, à leur mode d'utilisation et de nature à entraîner un changement notable dans les conditions de rejet et les caractéristiques des effluents doit être portée, 6 mois avant sa réalisation, à la connaissance de Nantes Métropole (par exemple : modifications de procédés ou d’activité).

En fonction de l'impact des modifications apportées, un arrêté complémentaire ou le cas échéant un nouvel arrêté devra être délivré.

L'établissement s’engage également à signaler à Nantes Métropole tout incident, anomalie, événement fortuit de nature à perturber, même momentanément, le bon fonctionnement du système d’assainissement public à l'adresse suivante : industriel@nantesmetropole.fr

Nantes Métropole tient à disposition de l'établissement, sur sa demande, les performances de la station d’épuration de manière à ce qu’il puisse justifier le rendement global de la filière de traitement retenue (prétraitement de l'établissement et station d'épuration collective).

# CONDITIONS FINANCIÈRES : redevances d’assainissement
L'établissement est assujetti au paiement d’une redevance d’assainissement dont le montant est calculé sur le volume annuel d’eau potable consommé (Vc).

Cette redevance d’assainissement correspond à la collecte, au transfert et au traitement des eaux usées. Son tarif est fixé par délibération de Nantes Métropole chaque année.

Les éventuels coefficients de correction qui lui sont appliqués sont fixés par la délibération en vigueur concernant la tarification des usagers assainissement non domestiques. L’établissement doit donc se soumettre aux conditions fixées par celle-ci.

Les eaux de vidange étant envoyées directement au milieu naturel via le réseau d'eaux pluviales, ne sont pas soumises aux redevances appliquées aux eaux usées, OU leur destination normale étant le milieu naturel. Un volume équivalent au volume du bassin vidangé sera déduit pour déterminer l'assiette de facturation des eaux usées. L’annexe 10 sera à compléter et renvoyer par l’établissement à chaque vidange sur l'adresse : industriel@nantesmetropole.fr ou consommateurs.reze@veolia.com

En cas de non respect des conditions (administratives, techniques ou financières) de l’autorisation de déversement, des pénalités, frais, intérêts moratoires et majorations s’appliquent conformément au règlement de service assainissement collectif et délibérations tarifaires.

En cas de dommages au réseau public imputables à l'établissement, la constatation des dégâts et leur réparation seront à la charge de l'établissement.

# CARACTÈRE DE L'AUTORISATION
L'autorisation est délivrée pour une durée de 5 ans renouvelable 1 fois par tacite reconduction à compter de sa notification.

Cette autorisation est précaire et révocable. Nantes Métropole a une faculté de dénonciation à tout moment, notamment si elle constate que :

les prescriptions du présent arrêté n'ont pas été respectées. Elle pourra retirer la présente autorisation, après que l’établissement ait été mis en demeure de présenter ses arguments ou observations à Nantes Métropole. Le courrier de demande de mise en conformité fixera le délai de réponse dont bénéficie l’établissement ainsi que le délai à compter duquel il doit faire cesser le rejet non-conforme.

Si, à quelque époque que ce soit, les prescriptions applicables au règlement de service public d’assainissement collectif venaient à être changées, notamment dans un but d’intérêt général ou par décision de l’administration chargée de la police de l’eau, les dispositions du présent arrêté pourraient être, le cas échéant, modifiées d’une manière temporaire ou définitive.

L’autorisation est accordée à titre personnel. En cas de cession ou de cessation d’activité, l’établissement devra en informer Nantes Métropole.

# RECOURS - EXÉCUTION
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Nantes, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification pour le bénéficiaire et à compter de l’affichage pour les tiers.

La présidente de Nantes Métropole et tous les agents du service assainissement sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Nantes, le

Pour la Présidente
Le vice-président délégué

Robin SALECROIX